## Slide 1
Parametrizzazione geotecnica e modellazione numerica della risposta sismica 1D e 2D
Floriana Pergalani
Massimo Compagnoni
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
LA RISPOSTA SISMICA LOCALE: METODOLOGIE E APPLICAZIONI
Ordine dei Geologi della Regione Marche
Ancona, 26-27 giugno 2018

## Slide 3
Scelta del modello di analisi
La prima scelta che deve essere effettuata riguarda l’utilizzo di modelli mono-dimensionali (1D) o bi-dimensionali (2D).
Tale scelta è strettamente legata alle condizioni “geologiche-geomorfologiche” del sito in analisi:
Condizioni stratigrafiche
I codici 1D possono essere utilizzati solo per situazioni schematizzabili con modelli che prevedano unità geofisiche-geotecniche piano-parallele (tetto del substrato sismico e strati sub-orizzontali)
Fattori morfologici
Il fattore di forma della morfologia superficiale o sepolta influenza la scelta della schematizzazione geometrica (1D, 2D, 3D) per l’analisi dell’amplificazione stratigrafica e/o topografica di bacini e creste
h
L
a
a
t
t
Amplificazione topografica
Amplificazione stratigrafica

## Slide 4
Per le valli, può essere utilizzato il criterio che, in base al rapporto profondità (h)/semi-larghezza (L) del bacino, prevede una distinzione in:
valli superficiali (h/L < 0.25): la risposta in frequenza a centro valle non è influenzata dal rapporto di forma (f1D= f2D);
valli profonde (h/L > 0.25): le frequenze che caratterizzano la risposta bidimensionale sono maggiori di quelle valutate su profili 1D (f2D> f 1D).
Un criterio non solo geometrico prevede che i modelli 1D possono essere utilizzati se è verificata la condizione nella quale:
Dove h è la profondità della valle (massimo spessore del deposito), l è la sua semiampiezza e Cv è il rapporto tra la velocità Vs nel substrato sismico e quella media nei terreni di riempimento della valle.
I codici di calcolo 1D possono essere utilizzati per la zona centrale della valle e solo nel caso in cui sia soddisfatto il più restrittivo dei due criteri precedenti.
In presenza di creste, cucuzzoli, dorsali (amplificazioni topografiche) è necessario utilizzare codici di calcolo 2D se la pendenza del fianco è maggiore di i=15° (in accordo con quanto indicato nelle NTC).

## Slide 5
Scelta delle sezioni da analizzare
Compatibilmente con considerazioni di carattere logistico ed urbanistico, le modellazioni numeriche vanno preferibilmente condotte lungo sezioni topo-stratigrafiche ‘maestre’, tracciate lungo direzioni ortogonali o parallele rispetto ai lineamenti morfologici principali superficiali ed il più possibile ortogonali rispetto ai lineamenti morfologici sepolti. In entrambi i casi le sezioni dovranno contenere gli elementi stratigrafici e litologici fondamentali.
4.5
4
3.5
 media
 media ± 
4.5
4
3.5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200
1300
1400 1500 1600
distanza (m)
Ml 28
POG4 VGFZ03
A
(a)
(b)
(c)

## Slide 6: Definizione del substrato sismico
Per ogni modello stratigrafico, il substrato sismico sarà posizionato in corrispondenza del tetto del primo strato dell’Unita stratigrafica che presenta valori di velocità delle onde S maggiori di 750- 800m/s con uno spessore ritenuto significativo in relazione al modello geologico del sito.

## Slide 7
Discretizzazione dei modelli 1D e 2D
Nelle analisi numeriche sia 1D sia 2D si deve tenere in conto il problema legato alla discretizzazione dei modelli stessi. Lo spessore dei sottostrati nel caso di modelli 1D, l’altezza degli elementi nel caso di modelli 2D a maglie quadrangolari, la dimensione del lato minore nel caso di modelli 2D a maglie triangolari, sono funzione della lunghezza d'onda relativa alla massima frequenza.
Una regola pratica per la discretizzazione degli elementi per i modelli 1D e 2D, può essere:
dove hmax è lo spessore massimo dell’elemento nel caso di modelli 1D, l’altezza degli elementi nel caso di modelli 2D a maglie quadrangolari, o la dimensione del lato minore nel caso di modelli 2D a maglie triangolari, lmin è la lunghezza d’onda, K è il coefficiente di stabilità, Vs è la velocità delle onde di taglio, fmax è la massima frequenza significativa del segnale di ingresso e di conseguenza, la massima frequenza che dovrà essere risolta nel modello numerico (valore consigliato: 20 Hz).

## Slide 8
Validazione modello di sottosuolo in base ai rapporti spettrali
Le misure di rumore ambientale o le registrazioni di eventi deboli possono essere utilizzate nella validazione dei modelli di sottosuolo 1D/2D/3D. Il buon accordo tra la frequenza fondamentale (e le successive armoniche) evidenziata dai rapporti HVSR o HVRS (rapporti spettrali a stazione singola basati rispettivamente su spettri di Fourier o risposta) o SSR (rapporti spettrali rispetto ad un sito di riferimento), e quella determinata numericamente, permette infatti di confermare la correttezza del modello di sottosuolo adottato per le modellazioni numeriche.
rr,, VVSrSr
componente verrtt,, vzz ((mm/s)
sperimentale:
0.15
0.1
0.05
0
-0..05
-0..1
-0..15
0
5
10 15
tempo,, tt((s))
20
25
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
5 10 15
frequenza, f (Hz)
20
rapporti spettrali sperimentali SSR o HVSR
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
0 10
20
tempo,, tt(s)
30
40
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
5 10 15
frequenza, f (Hz)
20
confronto frequenze fondamentali
analitica:
vellocità onde S, VS (m/s)
200
0
400
600
0
5
10
15
1
...
i
...
fexp  fcalc?
10
8
6
4
2
20
n
25
30
35
misura VS
0
100
101
Frequency,,,, ffff(Hz)
funzione di trasferimento analitica
r, VSr
componente hz,, vxx (mm/s))
profondità, z (m)
componente H (mm/s)
componente V (mm/s)
Amplitude Ratiiiio
MASW DH
bedrock
limo argilloso limo argilloso con livelli di sabbia limo con marna
?
rapporto di amplificazione
(a)
0
10
20
30
40
50
velocità delle onde di taglio, Vs (m/s)
0 200 400 600 800 1000 1200 1300
0
6
10
5
20
4
30
3
2
40
1
50
0
60
60
0,1
1
frequenza, f (Hz)
10
(b)
MASW
DH -45m HVSR
profondità, z (m)
hi, i, VSi, Di

## Slide 9
Risultati
Ai fini della restituzione finale i risultati sono espressi sia in termini di Fattore di Amplificazione, sia in termini di spettro di risposta elastico in accelerazione al 5% dello smorzamento critico.
In particolare, la procedura di elaborazione dei risultati delle analisi 1D e 2D della RSL, prevede i seguenti passi:
Definizione del fattore di amplificazione (FA).
Per ogni input sismico, FA è ottenuto come rapporto tra l’integrale dello spettro elastico in accelerazione di output e l’integrale dello spettro elastico in accelerazione di input, nei tre intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.4- 0.8, 0.7-1.1s. Per ciascun set di input sismici è calcolato poi separatamente il fattore di amplificazione medio.
Fa = SIout / SIinp
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
T (s)
2.0
3.5
3.0
2.5
4.0
PSA (g)

## Slide 10
Definizione dello spettro di risposta (SPRE).
Per ciascun set di input sismici è calcolata la media degli spettri di risposta elastici, nell’intervallo di periodi 0.0-1.1s.
Lo spettro medio così ottenuto può essere linearizzato mediante la procedura, indicata negli ICMS, che porta ad individuare uno spettro in superficie con forma standard costituita da un ramo ad accelerazione crescente lineare, un ramo ad accelerazione costante, un ramo in cui l’accelerazione decresce con 1/T e quindi ha pseudo-velocità costante ed un ramo in cui l’accelerazione decresce con 1/T2 e quindi ha spostamento costante.
I passi procedurali sono così sintetizzati:
a)
si determina il periodo proprio per il quale è massimo il valore di accelerazione dello spettro di output (TAo);
b)
si calcola il valore medio di accelerazione dello spettro (SAm,o) nell’intorno di TAo:
dove:
SAo è lo spettro di output (spettro di risposta elastico in pseudo-accelerazione).
SAO (T )dT
SAm,o 
TA
1.5TAO
o 0.5TAO
1

## Slide 11
c)
si determina lo spettro di pseudo-velocità (SVo) a partire da quello di accelerazione e quindi il periodo proprio (TVo) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudo-velocità:
SV0(T)= SAo(T)*T/2
si calcola il valore medio di pseudo-velocità dello spettro (SVm,o) nell’intorno di TVo:
d)
e)
si determina il periodo proprio in corrispondenza del quale si incontrano i due rami dello spettro ad accelerazione costante e velocità costante:
TC= 2 SVm,o/SAm,o
si determina TB come 1/3*TC;
si determina TD = 4ag+1.6 con ag uguale al valore di accelerazione a T uguale a zero
f)
Il ramo iniziale dello spettro fra T=0 e T=TB si assume lineare con
SA(0) = SAo(0) ed SA(TB) = SAm,o;
SVO (T )dT
SVm,o 
0.4TV
1.2TVO
o 0.8TVO
1

## Slide 12
g)
Il ramo dello spettro ad accelerazione spettrale costante, fra TB e TC, ha ordinate pari a SAm,o;
h)
Il ramo dello spettro a velocità costante (T>TC) ha ordinate pari a SAm,o*TC/T; lo spettro ha l’espressione precedente fino a T=TD;
i)
Il ramo dello spettro oltre TD ha l’espressione SAm,o*(TC*TD/T2)
LO SPETTRO VA INTERROTTO A 1.1 s
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 T(s)
2.0
1.8
1.6
1.4
PSA (g)
Media Output
Spettro di risposta elastico linearizzato

## Slide 13
Effetti di instabilità
  Movimenti franosi
  Cedimenti, densificazioni, liquefazioni
  Terreni con comportamento INSTABILE nei riguardi del sisma
Effetti di sito o di amplificazione sismica
  Litologiche
  Morfologiche
  Terreni con comportamento STABILE nei riguardi del sisma
Effetti di sito di tipo areale estesi su tutta l’area con modalità diverse
Effetti di instabilità di tipo puntuale concentrati in piccoli areali
Effetti locali

## Slide 14: Definizione parametri
Dal punto di vista ingegneristico i moti più significativi ai fini della sicurezza delle strutture sono quelli orizzontali, indotti dalle onde di taglio S
Le proprietà meccaniche del terreno sono valutate sulla base del comportamento tensio-deformativo di taglio nel piano t - g
Si definiscono:
G0 modulo di taglio iniziale o elastico (tangente all’origine)
G modulo di taglio secante (t/g)
D rapporto di smorzamento

## Slide 15: Parametri a piccole deformazioni
Per la determinazione sperimentale del parametro G0 si utilizzano:
prove di laboratorio monotone (taglio torsionale o triassiali)
prove di laboratorio cicliche (taglio torsionale ciclico o colonna risonante)
prove sismiche di laboratorio (Bender Elements)
prove sismiche in sito
Non c’è dipendenza con la velocità di deformazione
G0 laboratorio < G0 in sito con una sottostima ≤ 20%
Per la determinazione sperimentale del parametro D0 si utilizzano:
prove di laboratorio cicliche con frequenze di eccitazione 0.1-10 Hz
D0 è fortemente dipendente da f (velocità di deformazione) per terreni fini
f < 0.1 Hz prevalgono gli effetti di creep dello scheletro solido
0.1 < f < 10 Hz prevale la componente di attrito
f > 10 Hz prevale l’effetto di viscosità del fluido interstiziale
Nel campo 0.1-10 Hz D0 è più o meno costante ed è tipico dei terremoti

## Slide 16: Parametri a medie e grandi deformazioni
Per la determinazione sperimentale delle curve G-g e D-g si utilizzano prove di laboratorio cicliche:
Per medi livelli deformativi:
taglio torsionale ciclico (f = 0.01-1 Hz)
colonna risonante (f > 10 Hz)
Per grandi livelli deformativi:
triassiale ciclica (f = 0.01-10 Hz)
Influenza della velocità di deformazione sui risultati:
TRASCURABILE PER MATERIALI GRANULARI
FORTE PER MATERIALI FINI

## Slide 17: Definizione parametri
Comportamento non lineare descritto dall’evoluzione dei parametri G e D al crescere di g
gl = soglia elastica o di linearità (0.0001 – 0.01 %)
gv = soglia volumetrica
(0.01 – 0.1 %)
Modello elastico lineare (se D0=0) o visco-elastico (D0)
Modello elastico lineare equivalente (coppie G-D)
Modello non lineare elasto-plastico con incrudimento (accoppiamento deformazioni distorsionali e volumetriche)

## Slide 18
Codice di calcolo 1D
Algoritmo di calcolo più semplice per analisi di RSL frequentemente adottato nel settore tecnico-professionale
Monodimensionale – Strati continui paralleli
SHAKE: “A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites”
Report n. EERC 72-12 Dicembre 1972 (B. Schnabel – J. Lysmer – H. Bolton Seed Berkeley California)
Compilato in FORTRAN IV (o FORTRAN 66)
SHAKE91: “A computer program for conducting equivalent linear seismic response analyses of horizontally layered soils deposits” 1992 (J. Idriss e J. I. Sun Davis California)
Compilato in FORTRAN 90
Miglioramenti nella struttura dei dati di input, maggiore elasticità e potenzialità di calcolo Introduzione di nuove relazioni G/G0 e D in funzione di g
Negli ultimi 15 anni sono state sviluppate numerose versioni che lavorano in ambiente Windows e che utilizzano l’algoritmo SHAKE91 implementato in pre-processing e post-processing per fornire diverse applicazioni di utilizzo comune. Tra i più noti si ricordano:
WSHAKE - PROSHAKE – EERA – SHAKEM e PSHAKE - SHAKE2000 - STRATA

## Slide 19
Tipo : Monodimensionale
Discretizzazione : A strati continui
Modello terreno : Visco-elastico lineare
Analisi : Sforzi totali
Implementazione non linearità : Equivalente lineare
Tipo di soluzione : Funzione trasferimento
Dominio di analisi : Frequenze
Tipo di frontiera basale : Assorbente - deformabile
SHAKE - Capostipite dei programmi monodimensionali di analisi del comportamento sismico del terreno - adotta una serie di scelte di modellazione poi riprese in altri codici numerici
Codice di calcolo 1D

## Slide 20
MONODIMENSIONALE (metodo della trave a taglio)
Terreno soggetto solo ad oscillazione orizzontale e deformazioni di taglio puro trascurando le dimensioni trasversali
CAMPO DI APPLICAZIONE
Situazioni piano-parallele ad uno o più strati ipotizzando lateralmente omogenea la stratigrafia presente ai lati della verticale di analisi
Esempio di situazioni riconducibili ad uno schema monodimensionale:
aree centrali di estese valli alluvionali superficiali
FENOMENI CONSIDERATI
Amplificazione del moto sismico per effetto litologico:
INTRAPPOLAMENTO di onde S all’interno del deposito, favorito dal contrasto di impedenza fra terreno e bedrock sismico
RISONANZA determinata dalla prossimità tra le frequenze del moto al bedrock sismico e quelle naturali di vibrazione del deposito
Codice di calcolo 1D

## Slide 21
MODELLO A STRATI CONTINUI
Tiene in conto l’eterogeneità verticale del terreno in considerazione del fatto che l’ipotesi ad unico strato omogeneo equivalente (per cui esistono soluzioni analitiche in forma chiusa) sottostima notevolmente gli effetti di amplificazione del moto sismico
MEZZO CONTINUO MULTISTRATO (ricostruito dal modello geologico geotecnico e geofisico)
Soluzione per ciascun strato i dell’equazione differenziale di equilibrio dinamico della propagazione delle onde
ECCITAZIONE SISMICA
(applicata verticalmente alla base ed espressa in storia temporale dell’accelerazione)
+
u (z,t) = spostamento orizzontale
r = densità
h = coefficiente di viscosità
G = modulo di taglio
z = coordinata locale (0 ≤ z ≤ h)
h = spessore
Codice di calcolo 1D

## Slide 22
FRONTIERA ASSORBENTE O DEFORMABILE
Si introducono i parametri del substrato (rr – Vsr) in modo da evitare l’intrappolamento nel modello delle onde riflesse verso il basso
Con la frontiera deformabile parte dell’energia dell’onda riflessa incidente sulla base viene assorbita (per smorzamento di radiazione)
Viene definito il rapporto tra l’impedenza sismica della roccia e quella del terreno sovrastante:
Codice di calcolo 1D

## Slide 23
FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
In funzione delle condizioni al contorno imposte all’interfaccia di ciascun strato:
Condizione di continuità: lo spostamento e le tensioni tangenziali al tetto dello strato i sono uguali a quelli della base dello strato i+1
Condizione di superficie libera: al tetto dello strato più superficiale la tensione tangenziale è nulla (onda incidente e riflessa di pari ampiezza)
Hik(v) Funzione di trasferimento tra due livelli i e k
A ampiezza onde che si propagano verso l’alto
B ampiezza onde che si propagano verso il basso
Codice di calcolo 1D

## Slide 24
DOMINIO DELLE FREQUENZE
OPERAZIONE DI CONVOLUZIONE (prodotto frequenza per frequenza)
Fs (w) = H (w) * Fb (w)
Fs (w) Spettro di Fourier del moto in superficie
H (w) Funzione di trasferimento
Fb (w) Spettro di Fourier del moto alla base
Dallo spettro di Fourier, utilizzando la trasformata inversa di Fourier, si ottiene il moto alla superficie in termini di storia temporale dell’accelerazione
Codice di calcolo 1D

## Slide 25
Parametri fondamentali necessari
MODELLO
Stratigrafia del sottosuolo, spessore di ciascun strato omogeneo di terreno e profondità del bedrock sismico (Vs>800 m/s)
Densità r di ciascun strato e del bedrock sismico
Modulo di taglio elastico iniziale G0 o valore della velocità delle onde S
Rapporto di smorzamento iniziale D0
Curve di correlazione G-g e D-g cioè leggi di variazione del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento con la deformazione tangenziale
+
+
ECCITAZIONE SISMICA
applicata verticalmente alla base ed espressa in storia temporale dell’accelerazione
Codice di calcolo 1D

## Slide 26
Outcrop o Within?
Codice di calcolo 1D

## Slide 27
QUAD4M - Algoritmo di calcolo più complesso per analisi di RSL non frequentemente adottato nel settore tecnico-professionale Bidimensionale – Elementi finiti
QUAD4 - A computer program for evaluating the seismic response of soil structures by variable damping finite element procedures, UCB EERC Report No 73-16, 1973 (Idriss I.M., Lysmer J., Hwang R. & Seed H.B.)
Compilato in FORTRAN IV (o FORTRAN 66)
QUAD4M, A computer program for evaluating the seismic response of soil structure by variable damping finite element procedures. Report of Dip. of Civil & Environmental Eng., University of California, Davis, 1993 (Hudson M.B., Idriss I.M., Beikae M. )
Compilato in FORTRAN V
Miglioramenti nella struttura dei dati di input, maggiore elasticità e potenzialità di calcolo Introduzione di nuove relazioni G/G0 e D in funzione di g
Implementazione della frontiera inferiore di tipo assorbente/deformabile, introducendo smorzatori viscosi
Negli ultimi anni sono state sviluppate altre versioni che lavorano in ambiente Windows e che utilizzano l’algoritmo di QUAD4M. Tra i più noti si ricordano:
Q4MESH, QUAKE/W, STACEC
Codice di calcolo 2D

## Slide 28
Tipo : Bidimensionale
Discretizzazione : A masse concentrate
Modello terreno : Visco-elastico lineare
Analisi : Sforzi totali
Implementazione non linearità : Equivalente lineare
Tipo di soluzione : Derivazione numerica (u)
Dominio di analisi : Tempo
Tipo di frontiera basale : Assorbente - deformabile
Capostipite dei programmi bidimensionali di analisi del comportamento sismico del terreno - adotta una serie di scelte di modellazione poi riprese in altri codici numerici
Codice di calcolo 2D

## Slide 29
BIDIMENSIONALE
Terreno discretizzato attraverso una FEM per cogliere le variazioni laterali geometriche e meccaniche
CAMPO DI APPLICAZIONE
Situazioni di bacini sedimentari ad uno o più strati
Valli limitate lateralmente da affioramenti di bedrock sismico, per limitare l’influenza degli effetti di bordo
FENOMENI CONSIDERATI
Amplificazione del moto sismico per effetto litologico:
INTRAPPOLAMENTO di onde S all’interno del deposito, favorito dal contrasto di impedenza fra terreno e bedrock sismico
RISONANZA determinata dalla prossimità tra le frequenze del moto al bedrock sismico e quelle naturali di vibrazione del deposito
GEOMETRIA rapporti geometrici complessi tra vari corpi sedimentari
Codice di calcolo 2D

## Slide 30
MODELLO A MASSE CONCENTRATE
Tiene in conto l’eterogeneità verticale del terreno in considerazione del fatto che l’ipotesi ad unico strato omogeneo equivalente (per cui esistono soluzioni analitiche in forma chiusa) sottostima notevolmente gli effetti di amplificazione del moto sismico
MEZZO DISCRETO MULTISTRATO (ricostruito dal modello geologico geotecnico e geofisico)
Soluzione per ciascuna massa mi dell’equazione differenziale di equilibrio dinamico della propagazione delle onde; massa concentrata in corrispondenza dei nodi degli elementi
ECCITAZIONE SISMICA
(applicata verticalmente alla base ed espressa in storia temporale dell’accelerazione)
+
u (z,t) = spostamento orizzontale
r = densità
h = coefficiente di viscosità
G = modulo di taglio
h = spessore
Matrici: M, C, K
Codice di calcolo 2D

## Slide 31
MODELLO VISCO-ELASTICO LINEARE (Kelvin - Voigt) Tiene conto dei fenomeni di dissipazione per smorzamento interno
[M] (d2u/dt2) + [C] (du/dt) + [K] (u) = (J) a(t)
[M] =
m1
m2
…..
mn+1
[C] =
c1 -c1
-c1 c1+c2 -c2
…..
-cn cn+cn+1
[K] =
k1 -k1
-k1 k1+k2 -k2
…..
-kn kn
(J) è il vettore delle sollecitazioni esterne a(t)
La matrice C non è di facile soluzione, si utilizza il criterio di Rayleigh legandola alle matrici M e K
Integrazione diretta per via numerica passo-passo dell’equazione del moto
Codice di calcolo 2D

## Slide 32
NON LINEARITA’ MATERIALI
Tramite una serie di analisi elastiche lineari si riaggiornano i parametri G e D in funzione del livello di deformazione efficace (geff) raggiunto in ogni ciclo fino alla convergenza (tolleranze)
geff = 0.65 gmax
gmax è la sollecitazione massima raggiunta nei nodi della mesh durante l’evento sismico
Importanza delle curve G/g e D/g
Codice di calcolo 2D

## Slide 33
FRONTIERA ASSORBENTE O DEFORMABILE
Si introducono i parametri del bedrock sismico (rr – Vsr - Vpr) in modo da evitare l’intrappolamento nel modello delle onde riflesse verso la frontiera
Con la frontiera deformabile parte dell’energia dell’onda riflessa incidente sulla base viene assorbita (per smorzamento di radiazione) attraverso l’introduzione di uno smorzatore viscoso con coefficiente cn+1 pari all’impedenza del bedrock sismico rrVr
Codice di calcolo 2D

## Slide 34
Parametri fondamentali necessari
MODELLO
Stratigrafia del sottosuolo, spessore di ciascun strato omogeneo di terreno e profondità del bedrock sismico (Vs>800 m/s)
Discretizzazione in una mesh FEM
Densità r
Coefficiente di Poisson (n)
Modulo di taglio elastico iniziale G0
Valore della velocità delle onde S e P del bedrock sismico
Rapporto di smorzamento iniziale D0
Curve di correlazione G-g e D-g cioè leggi di variazione del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento con la deformazione tangenziale
+
+
ECCITAZIONE SISMICA
applicata verticalmente alla base ed espressa in storia temporale dell’accelerazione
REGOLA DI DISCRETIZZAZIONE
hmax = Vs / (6÷8)fmax
Lmax = 10hmax
Codice di calcolo 2D

## Slide 35
Codice di calcolo 2D
ELCO - Algoritmo di calcolo più complesso per analisi di RSL non frequentemente adottato nel settore tecnico-professionale Elementi di contorno
ELCO, A program for two-dimensional analyses using boundary element method. Rapporto Tecnico, IRRS, Milano. Callerio A., Petrini V., Pergalani F., 2000
Compilato in FORTRAN VI

## Slide 36
Tipo : Bidimensionale
Discretizzazione : Elementi di contorno
Modello terreno : Elastico
Analisi : Sforzi totali
Tipo di soluzione : Funzioni di Green
Dominio di analisi : Frequenze
Programma bidimensionali di analisi del comportamento sismico del terreno - adotta una serie di scelte di modellazione
Codice di calcolo 2D

## Slide 37
BIDIMENSIONALE
Terreno discretizzato attraverso un BEM per cogliere le variazioni laterali geometriche e morfologiche della superficie topografica
CAMPO DI APPLICAZIONE
Situazioni di creste o scarpate caratterizzate da affioramenti di bedrock sismico, quindi a comportamento elastico sotto sollecitazione sismica
FENOMENI CONSIDERATI
Amplificazione del moto sismico per effetto morfologico:
FOCALIZZAZIONE delle onde sismiche che si genera solo quando la lunghezza dell’onda incidente λ è comparabile con la semilarghezza L della base dell’irregolarità
Codice di calcolo 2D

## Slide 38
MODELLO A ELEMENTI DI CONTORNO
L’entità dei fenomeni di amplificazione in sommità è direttamente correlata al fattore di forma del rilievo (H/L), mentre lungo i fianchi l’interazione tra onde incidenti ed onde diffratte produce variazioni in ampiezza e frequenza delle onde sismiche, generando fenomeni di amplificazione ed attenuazione
MEZZO OMOGENEO
(ricostruito dalla topografia)
La soluzione è la funzione di Green
Il contorno viene discretizzato in segmenti rettilinei
Considera una sola discontinuità rappresentata dall’interfaccia mezzo-aria e considera un mezzo omogeneo, continuo, elastico
ECCITAZIONE SISMICA
(applicata alla base ed espressa in storia temporale dell’accelerazione)
+
r = densità
Vs = velocità delle onde S
x, y = coordinate della superficie topografica
Codice di calcolo 2D

## Slide 39
Esempio
  Risposta Sismica Locale
Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
Indagini:
Indagini lineari di sismica attiva (Sismica a Rifrazione - MASW)
Acquisizione a stazione singola HVSR
Acquisizione ad array bidimensionale
Modello del sottosuolo
Analisi numerica per la valutazione delle amplificazioni sismiche e spettri di risposta elastici in accelerazione

## Slide 40
Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
Esempio

## Slide 41
Indagini:
Indagini lineari di sismica attiva (Sismica a Rifrazione - MASW)
Acquisizione a stazione singola HVSR
Acquisizione ad array bidimensionale
Esempio

## Slide 42
Indagini lineari di sismica attiva (Sismica a Rifrazione - Vp)
Esempio

## Slide 43
Indagini lineari di sismica attiva (MASW)
Esempio

## Slide 44
Acquisizione a stazione singola HVSR
Esempio

## Slide 45
Acquisizione ad array bidimensionale – Modello del sottosuolo
Esempio

## Slide 46
Analisi numerica per la valutazione delle amplificazioni sismiche
Esempio

## Slide 47
Analisi numerica per la valutazione delle amplificazioni sismiche
Esempio

## Slide 48
Analisi numerica per la valutazione delle amplificazioni sismiche
Esempio

## Slide 49
MS3 - RSL
Lo scopo del lavoro è l’illustrazione delle procedure finalizzate alla predisposizione di mappe di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3) (ICMS, 2008).
Il percorso metodologico ha previsto diversi passi che possono essere così riassunti:
individuazione degli input sismici;
campagna di rilievi geologici e geomorfologici;
campagna di misure geofisiche sia attive sia passive;
campagna di indagini geotecniche in situ e di laboratorio;
costruzione dei modelli geologici, geofisici e geotecnici e delle sezioni rappresentative;
modellazione numerica 1D e 2D in corrispondenza delle sezioni rappresentative
costruzione delle mappe di MS3.

## Slide 50
MS3 - RSL

## Slide 51
MS3 - RSL

## Slide 52
n. 8 indagini HVSR, utilizzando sismometri a 3 componenti Trillium Compact della Nanometrics (20 s)
MS3 - RSL

## Slide 53
n. 1 indagini di sismica a rifrazione in onde P, utilizzando 24 geofoni verticali, risonanza 4.5Hz
Unità | Profondità (m) | Spessore (m) | VP (m/s)
1 | 2 - 3 | 2 - 3 | 300-500
2 | 5 - 7 | 3 - 4 | 700-1000
3 | 9 - 12 | 4 - 5 | 1200-1600
4 | 15 - 18 | 6 - 7 | 1600-2200
5 | > 18 | - | 2200-2700
MS3 - RSL

## Slide 54
n. 1 indagini MASW, utilizzando 24 geofoni verticali, risonanza 4.5Hz
Sismo-strato | Unità geofisica | Unità geologica | Spessore (m) | VS (m/s)
1 | U1a | UASs_1 | 1.9 | 190
2 | U4a | LAGp_1 | 4.1 | 428
3-4 | U4b | LAGp_2 | 12.0 | 664
5 | U5a | LAGa_1 | - | 950
MS3 - RSL

## Slide 55
MS3 - RSL

## Slide 56
MS3 - RSL

## Slide 57
MS3 - RSL

## Slide 58
MS3 - RSL

## Slide 59
MS3 - RSL